## Slide 1
Kelompok 2
1. OKTAVIANI BONG KHUA
2. DESI PERMATA SARI
3. NAILA ASSYIFA

## Slide 2
Teknologi Jaringan WAN

## Slide 3
WAN atau Wide Area Network adalah klasifikasi jaringan yang dibedakan berdasarkan luas area atau jangkauan dan tidak lagi terbatas pada area tertentu, tetapi sudah menjangkau seluruh belahan dunia. Seperti telah diketahui bahwa kategori jaringan berdasarkan luas area atau jarak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu LAN, MAN, dan WAN.
Pengertian

## Slide 4
a. Leased Line
b. Circuit Switching
c. Packet Switching
d. HDLC atau High Level Data Link Control
e. PPP atau Point-to-Point Protocol
f. Frame Relay
g. ISDN atau Integrated Services Digital Network
h. X.25
i. LAPB atau Link Access Procedure Balanced
j. SDLC atau Synchronous Data Link Control
Jenis koneksi dalam WAN

## Slide 5
a. Core Layer
Core layer merupakan infrastruktur utama yang menangani data secara keseluruhan dari layer di bawahnya. Tugas utama core layer adalah menyediakan sarana dan prasarana konektivitas, access list, ketersediaan dan jaminan kualitas koneksi, serta mengelola trafik data.
b. Distribution Layer
Distribution layer terletak di antara core layer dan access layer.
c. Access Layer
Pada layer ini, perangkat keras dan perangkat lunak yang dibangun akan di-setting untuk mengatur dan mengelola trafik data, melakukan filtering, mengendalikan firewall, manajernen bandwidth, NAT, dan switching.
Klasifikasi WAN

## Slide 6
Perkembangan Teknologi Wireless

## Slide 7
Syarat dasar berjalannya sebuah komunikasi dalam jaringan adalah adanya perangkat pengirim, perangkat penerima, media transmisi, dan protokol yang disepakati. Tipe dan konstruksi jaringan sudah mulai mengalami peningkatan model topologi, kompleksitas logika sistem, dan keterlibatan perangkat keras, seperti server, switch, router, dan lain sebagainya. Kecenderungan bertambah kompleksnya sistem jaringan, misalnya jaringan perbankan dan bisnis online membutuhkan keseriusan dalam perancangan dan penanganannya, seperti maintenance.

## Slide 8
a. CPE (Customer Premises Equipment) merupakan kategori perangkat yang bersentuhan langsung dengan pengguna, seperti PC, laptop, smartphone, IP phone, dan jaringan internal seperti LAN, intranet, dan lainnya.
b. AN (Access Network) merupakan bagian dari jaringan yang berperan sebagai penghubung antara CPE dan CN. Contohnya, antara komputer ATM dan mesin server perbankan melalui pengaturan VLAN dalam switch Catalyst.
C. CN (Core Network) adalah bagian inti dari jaringan, yang berperan menyediakan sambungan yang dapat mengoneksikan antarpengguna pada jaringan berbeda.
Klasifikasi Fisik Jaringan

## Slide 9
a. Network management adalah bentuk mekanisme atau prosedur dalam sistem jaringan yang berperan mengatur, mengelola, dan menjamin keberlangsungan proses transmisi data dan komunikasi antarpengguna dalam jaringan, interjaringan, dan antarjaringan.
b. Network services adalah sebuah fungsi jaringan yang harus memberikan support ketersediaan dan menjamin keberlangsungan proses service atau layanan dalam jaringan, seperti mailing, video conference, audio conference, dan data sharing.
Model protokol OSI dan DARPA lebih mudah diadopsi dan dinyatakan sebagai protokol yang secara umum mampu menerjemahkan proses data packetization antarmesin berbeda. Oleh karena itu, protokol ini cenderung lebih mudah diimplementasikan dan lebih populer dibandingkan protokol lainnya.
Saat ini, jaringan nirkabel atau wireless menjadi solusi utama sebagai sarana pendukung para user yang lebih sering beraktivitas mobile, yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan transmisi data tanpa terkendala sambungan komunikasi.
Jaringan dari jasa pengunaaanya

## Slide 10
a. CDMA (Code Division Multiple Access)
CDMA adalah teknik yang digunakan agar para pengguna dapat saling berbagi kanal frekuensi atau band dengan range yang sama dan slot time yang sama pula.
b. FDMA (Frequency Division Multiple Access)
Pada teknik FDMA, setiap proses komunikasi melalui panggilan atau call akan menentukan kanal frekuensi yang digunakan.
c. TDM (Time Division Multiple Access)
Pada metode TDM, para pengguna dapat saling berbagi kanal band frekuensi dengan range yang sama.
Kategori Multiple Access

## Slide 11
a. Sistem AMPS (Advanced Mobile Phone Service) AMPS adalah sistem komunikasi seluler generasi awal yang bekerja dengan sistem analog menggunakan frekuensi radio di kisaran 30 KHz. Setiap BS dalam AMPS bekerja menggunakan sistem FDD (Frequency Division Duplex) yang memberikan support downlink dan uplink transmission dengan kanal 800-900 MHz.
b. Sistem GSM (Global System for Mobile) GSM adalah teknologi yang dipopulerkan di benua Eropa dan mulai digunakan pada tahun 1992-an. Sistem GSM sebenarnya bekerja pada kanal 800 MHz, tetapi di Eropa mengalami regulasi dengan ketentuan GSM bekerja pada frekuensi 1.800 MHz.
c. GPRS (General Packet Radio Service)
GPRS merupakan perbaikan dari generasi komunikasi seluler berbasis GSM yang dikeluarkan oleh ETSI (European
Telecommunication Standards Institute) pada tahun 1997. Keunggulan GPRS dibandingkan dengan GSM adalah fitur packet switching berkecepatan tinggi dengan kapasitas penggunaan sinyal yang lebih efektif.
d. EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) EDGE merupakan generasi wireless pada jaringan seluler yang lebih berfokus pada peningkatan kapasitas jaringan dan berbagi data pada setiap sesi komunikasi antar-user pada sistem jaringan GSM atau GPRS.
Generasi Layanan dalam Sistem Komunikasi Wireless

## Slide 12
THANK YOU